- Спецификация Оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический термоусадочный моноблок BP 802 AR 280R-D с загрузочным конвейером под 90° с правой загрузкой, включая прижимной стержень и охлаждающий вентилятор на выходе. Для формирования групповой упаковки из 6-ти бутылок объемом 220/250 мл и упаковки их в термоусадочную пленку. (Два формата 220мл и 250 мл) | 1 |
| 2 | Автоматический термоусадочный моноблок BP 802 AR 280R-D с загрузочным конвейером под 90° с правой загрузкой, включая прижимной стержень и охлаждающий вентилятор на выходе. Для формирования групповой упаковки из 6-ти бутылок объемом 400 мл и упаковки их в термоусадочную пленку. | 1 |

- Технические характеристики Оборудования:

Два упаковщика  в термоусадочную пленку BP 802 AR 280R-D с входным транспортёром по 90°, сварной балкой и дивайдером

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ  ФОРМАТОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  - BP 802 AR 280R-D

| Обрабатываемое изделие | Материал | Объем изделия | Формат упаковки | Номинальная производительность машины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я машина Шампунь | Пластик | 400 ml Ø=68*44mm / мм /running side 44mm H=220 mm /мм | 2*3 (3 lanes/3 линии) film/ пленка | 13 уп/мин 4500 бут/час |
| 2-я машина Шампунь | Пластик | 250 ml, Ø=61*37mm / мм /running side 37mm H=194mm /мм | 2*3 (3 lanes/3 линии) film/ пленка | 13 уп/мин 4500 бут/час |
| 2-я машина Бальзам | Пластик | 220ml, Ø=60*36mm / мм /running side 36 mm H=180 mm /мм | 2*3 (3 lanes/3 линии) film/ пленка | 13 уп/мин 4500 бут/час |

BP 802 AR 280 R-D – ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Термоусадочный моноблок-упаковщик на ножках.

- Автоматический формирователь упаковки

- Продукт делится с помощью ДИВАЙДЕРА:

- Входной транспортер для единичного входа продукта

- электромеханическая система деления продуктов на несколько линий, контролируемые инвертором и энкодером 
- Электромеханическая система питания с фотоэлементом и моторизованными ремнями контролируемыми инвертором и энкодером 
- Проверка наличия продукта на входе  с помощью барьерного фотоэлемента 
- Проверка накопления продукции на выходных полосах с помощью индуктивных датчиков 
- Независимая панель управления 
- Автоматическая синхронизация с машиной 
- 20 сохраняемых рабочих циклов

- Двухкамерный усадочный туннель

- Пневматическая сварная балка

- Сварная балка оснащена аварийным устройством

- Пневматическое устройство обрезки пленки при помощи холодного ножа

- Подающий конвейер под 90° с возможностью изменения скорости посредством инвертера

- Передвижение продукта посредством автоматического конвейера (левого или правого)

- Возможное количество рядов подачи: 1,2, 3, 4

- Фотодатчик наличия продукта

- Фотодатчик затора на входе в машину

- Пневматический прижимной стержень на загрузке

- Пневматический депрессор

- Моторизованный толкатель, управляемый инвертером и инкодером

- Толкатель, контролируемый Инвертором и Инкодером.

- Моторизованное устройство размотки верхней бобины с пленкой, управляемое инвертером. Моторизованное устройство размотки нижней бобины с пленкой.

- Ролики для загрузки пленки на верхний и нижний суппорты

- Туннельный конвейер из стекловолоконных планок (продукт под патентом SMI)

- Дифференцированный контроль подачи воздуха в туннель, регулируемый при помощи отражателей, расположенных на входе в туннель и выходе из него.

- Система охлаждения тунеля.

- Контрольная панель с графикой LCD 4,3”

- Контрольная система на базе Flextron® с микропроцессором 32 бит для управления машиной.

- Инвертор со встроенным чтением энкодера

- Память для 20 различных рабочих циклов.

- Прижимной стержень для остановки продукта: ВКЛЮЧЕН

Охлаждающий вентилятор: ВКЛЮЧЕН

ОПЦИИ:

Ролики:

Направляющие для  дивайдера в 3 ряда правые или левые

Направляющие для дивайдера в 4 ряда правые или левые

Датчик для выходной аккомуляции

Датчик затора на выходе

Дополнительный формат

Ручная эвакуация продукта;

Пневматическая эвакуация продукта

Внешний держатель катушки для легкого груза снизу

Группа роликов на выходе L=1000 мм;

Группа роликов на выходе L=2000 мм;

Машина спроектирована и выполнена в соответствии с нормами ЕС.

- BP 802 AR 280R-D

- Питание:  380-415В 3 фазы +нейтраль+земля; 50/60 Гц.

- Макс.поглощаемая мощность: 27400 Вт.

- Давление сжатого воздуха: 6 бар.

- Требуемый расход воздуха: 12 нл/упак.

- Сварная балка: 760 мм.

- Производительность: до 20 упак./мин

- Максимальный размер бобины: Ø 350 x 750 мм.

- Размеры машины: мм 3570 x 4275 x 2095-2255h.

- Высота рабочей поверхности: 940-1105 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ делителя 
1 Мощность: 220-240 1PH-N-PE 50/60 Гц 
2 Установленная мощность делителя: 700W 
3 Максимальная производительность: до 300 продуктов в минуту (заявленная скорость может меняться в зависимости от стабильности продукта и размера) 
4 Количество разгрузочных полос: от 1 до 4 
5 Максимальный размер продукта в зависимости от загрузочного транспортера 280 мм - 11.02 ": 
- 1 разгрузочный пер: максимальная ширина / диаметр 280 мм - 11.02 "
Максимальная длина 500 мм - 19,69 "
- 2 разгрузочные полосы: максимальная ширина / диаметр 140 мм - 5,51 "
Максимальная длина 500 мм - 19,69 "
- 3 разгрузочные полосы - опционально: максимальная ширина / диаметр 90 мм - 3.54 "
Максимальная длина 400 мм - 15.75 "
- 4 разгрузочные полосы - опционально: максимальная ширина / диаметр 65 мм - 2,56 "
Максимальная длина 300 мм - 11.81 "
6 Высота продукта: мин 70 мм - 2,76 "
макс 380 мм - 14,96 "
7. Мин. Рабочий диаметр: 40 мм - 1,57 "

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: от + 10°C до + 35°C – температура продукта >+10°C.

BP 802 AR 280R-D –КОМПОНЕНТЫ

1. Конвейеры: Intralox 
2. Моторы: БОНФИЛЬОЛИ - MINIMOTOR 
3. Редукторы: БОНФИЛЬОЛИ - MINIMOTOR 
4. Пневматика: FESTO 
5. Электроника: SMITEC 
6 Инвертор: SMITEC 
7. Переключатели: Lovato 
8 Тепловое реле: LOVATO 
9. Клеммы: PHOENIX 
10. Предохранители Держатель: Lovato 
11. ВКЛ / ВЫКЛ: LOVATO 
12. Кнопки Ø 22 мм: LOVATO 
13. Фотоэлементы: SICK 
14. Индуктивные датчики: SICK 
15. Энкодер: SICK 
16. Разъемы / Кабели: PHOENIX 
17. Датчики магнитной безопасности: SICK

BP 802 AR 280 R-D – РЕКОМЕНДУЕМОЕ КАЧЕСТВО ПЛЕНКИ

Рекомендуемый материал: полиэтилен (LDPE), толщина: от 20 до 100 микрон.